С наступлением первых заморозков начинается отопительный сезон.

ПАМЯТКА

населению по пожарной безопасности при эксплуатации печей

Для устройства печи и ее ремонта необходимо приглашать только специалиста. Его грамотная работа убережет жилье и постройки от возможных возгораний. Кроме того, необходимо знать:

- Перед топкой на полу обязательно должен быть металлический лист размером не менее чем 50 на 70 сантиметров, он должен быть без прогаров и повреждений;

- Не допускайте перекала печей, рекомендуется топить печь не больше 1,5 – 2 часов 2 – 3 раза в день, плотно прижмите заслонку;

- В результате перекала печи в дымоходе появляются трещины, из которых могут вылетать искры.

- Пожар может вызвать и загорание сажи, отложившейся на стенах дымохода и трубы. Чтобы этого не допустить, печь необходимо чистить перед началом отопительного сезона, а также в течение всего периода эксплуатации – не реже одного раза в три месяца;

- В чердачном помещении печная труба должна быть побеленной: образовавшаяся трещина или налет сажи будут хорошо видны на белой извести;

- Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи;

- Не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах вблизи от них. Расстояние от печи до мебели и других предметов должно быть не менее 1 метра;

- Не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

ПАМЯТКА

населению по пожарной безопасности при использовании обогревательных электроприборов

Чаще всего пожары возникают из-за использования самодельных обогревательных приборов, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электропроводка дома.

- Не пользуйтесь самодельными электрообогревателями. Помните, что использовать необходимо обогреватели только заводского производства. Прежде чем начать использовать прибор, внимательно изучите инструкцию;

- Не ставьте обогревательные приборы вблизи штор, мебели и других воспламеняющихся предметов.

- Сам обогреватель должен стоять на подставке из негорючих материалов;

- При включении обогревателя нельзя пользоваться удлинителями; убедитесь, что шнур и розетка в исправном состоянии;

- Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов. Если отлучаетесь из дома даже ненадолго – выключите обогреватель;

- Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора;

- Постоянно следите за электропроводкой, только профессиональные электрики могут определить качество электропроводки в доме. Не пожалейте средств – замените ветхую электропроводку. Ветхая электропроводка, скрутки – наиболее частая причина пожара.

В любом случае при возникновении пожара необходимо:

- Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 (с сотового 101 или 112), назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию.

- Оповестить о пожаре людей, находящихся в соседних помещениях. Сорвать ближайший местный извещатель о пожаре (при наличии).

- Закрыть окна и форточки на затворы.

- Отключить электронную технику от источников питания, электрическое освещение.

- Покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации, прикрыв двери, но не закрывая их на замок.

- При невозможности покинуть помещение – закрыть двери, уплотнив их подручными материалами, и, обозначившись в окне, голосом и жестами привлечь внимание спасателей.

СТРАХУЙТЕ СВОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ОТ ПОЖАРА!

ПОМНИТЕ, ЧТО ПРИ ПОЖАОЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ –

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ ПАНИКЕ!

Пожарная охрана тел. 101                                                     Единая Дежурная Диспетчерская Служба

по Томскому району тел. 40-11-22